## Slide 1: Wyznaczanie centrum fazowego anten GNSS metodą dynamicznego nachylania
Jan Cisak,
Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
Yevgen M. Zanimonskiy
Instytut Metrologia, Charków
SEMINARIUM
Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji
23-24 czerwca 2005 roku
Poznań

## Slide 2: Czy badanie anten GNSS jest konieczne?
Międzynarodowy projekt badawczy ustanowiony na Sympozjum SCAR w Bremie w 2004 r.
„In situ GNSS Antenna Tests and Validation of Phase Centre Calibration Data”
Resolucja no. 1 Sympozjum EUREF w Wiedniu w 2005 r.
The IAG Reference Frame Sub-commission for Europe (EUREF)
considering the importance of
– using individual antenna calibration models for the EUREF Permanent GPS Network (EPN) and EUREF campaigns
– the improvement in results when absolute calibrations are employed
– having consistent standards in these matters
invites
the International GPS Service (IGS) and EPN to consider the timely introduction of standards for t hese techniques.

## Slide 3: Co wyznaczamy w antenach GNSS?
Średnie położenie centra fazowego (Mean Offset)
Mean Offset vs. ARP
Zmiany położenia centra fazowego anteny (Phase Center Variations-PCV)
PCV vs. Mean Offset

## Slide 4: Kto i jak bada anteny GNSS?
Poligon dla względnej kalibracji anten w NGS Geoscience Research Division
Kalibracyjny zestaw na Uniwersytecie w Laval, Kanada
Stanowisko (robot) do absolutnej kalibracji anten firmy GEO++ we współpracy z Uniwersytetem w Hanowerze

## Slide 5: Udział IGiK w badaniu anten GNSS
Weryfikacja położenia centrów fazowych anten – eksperyment wykonany w kwietniu 1999 roku na Bazie Długościowej na Bemowie w Warszawie
Położenie centrum fazowego anteny z sesji czterogodzinnych i dobowych oraz średnie położenie ze wszystkich pomiarów – eksperyment wykonany we wrześniu 2002 roku
Wykres zmian wysokości centrum fazowego różnych modeli anten GPS z sesji czterogodzinnych z tego samego eksperymentu

## Slide 6: Współpraca IGiK z Instytutem Metrologia w Charkowie
Prototyp urządzenia do badania anten metodą dynamicznego nachylania wykonany przy współpracy IGiK i Instytutu Metrologia w Charkowie – badany w Borowej Górze
Badanie anteny ASH700228A na ukraińskiej stacji „Akademik Vernadsky” na Półwyspie Antarktycznym

## Slide 7: Jak działa urządzenie prototypowe?
Schemat wahadełka dla kalibracji anten GNSS

## Slide 8: Zasady wyznaczania średniego położenia centra fazowego
(t)=sin(2t/T);
T=30s.
Odległość do stacji bazowej–40m;
Rejestracja co 1 s.

## Slide 9: Wyniki wyznaczania średniego położenia centra fazowego I
Zmiany współrzędnych w dwóch kolejnych dniach
Kierunek wahania N-S
Widoczna powtarzalność

## Slide 10: Wyniki wyznaczania średniego położenia centra fazowego II
Średnie położenie centra fazowego zdecydowanie zależy od układu satelitów

## Slide 11: Wyznaczanie zmian położenia centra fazowego anteny
Obliczenie regularnych okresowych
zmian odległości antena-satelita
jest (!?)
możliwe na podstawie
nie różniczkowanych obserwacji.
Badania są w toku

## Slide 12: Wnioski końcowe
Wstępne pomiary i opracowania potwierdzają przydatność małego przenośnego urządzenia prototypowego,
dokładność wyznaczenia średniego położenia centra fazowego anteny GNSS przy pomocy tego urządzenia jest obecnie na poziomie pojedynczych milimetrów
pomiary antarktyczne potwierdzają konieczność badania anten „in situ” ze względu na inny średni układ satelitów
O średnim położeniu centra fazowego anteny na stanowisku obserwacyjnym decyduje również zjawisko wielotorowości. W dalszych badaniach ten problem też będzie uwzględniony.
Prace nad zwiększeniem dokładności wyznaczenia średniego położenia centra fazowego oraz zmian jego położenia w czasie (PCV) będą kontynuowane we współpracy obu Instytutów.

## Slide 13: Dziękujemy za uwagę