## Slide 1: Kontrola jakości wykonania osnowy szczegółowej III klasy z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych GPS
UNIWERSYTET
WARMIŃSKO – MAZURSKI
w OLSZTYNIE
Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
23-24 czerwiec, 2005 rok
Poznań
Radosław Baryła, Stanisław Oszczak,

## Slide 2: 1. Wstęp
Szczegółowa osnowa geodezyjna powinna wyróżniać się:
prawidłowo wykonanym i zweryfikowanym w terenie projektem technicznym,
odpowiednio zastabilizowanymi punktami,
rzetelnie wykonanymi obserwacjami,
prawidłowo przeprowadzonym wyrównaniem sieci,
średnimi błędami położenia punktu mieszczących się w granicach dopuszczalnych tolerancji,
kompletną, uporządkowaną dokumentacją techniczną.

## Slide 3: 1. Wstęp – c.d.
Głównym celem przeprowadzenia kontroli jakości wykonania osnowy geodezyjnej z wykorzystaniem pomiarów GPS było wykrycie przyczyn powstania błędów w wartościach współrzędnych katalogowych punktów osnowy szczegółowa III klasy założonej w 1993 roku na obszarze gminy Goworowo.
Kontrolę jakości wykonania osnowy szczegółowej III klasy przeprowadzono w trzech etapach:
Analiza i weryfikacja materiałów archiwalnych,
Wykonanie pomiarów kontrolnych GPS,
Wyrównanie sieci z wykorzystaniem obserwacji liniowo–kątowych.

## Slide 4: 2. Analiza i weryfikacja materiałów archiwalnych
Kontrolą objęto 237 punktów osnowy szczegółowej III klasy zlokalizowanej na terenie północnej części gminy Goworowo.
W pierwszym etapie poddano szczegółowej analizie i sprawdzeniu materiały źródłowe dotyczące:
konstrukcji sieci,
wykonania obserwacji kątowo–liniowych oraz wyznaczenia pomiarami GPS współrzędnych punktów nawiązania,
ścisłego wyrównania sieci.

## Slide 5: 2.1. Konstrukcja sieci
W skład sieci wchodzą:
5 ciągów poligonowych obustronnie nawiązanych,
1 układ jednowęzłowy,
1 układ trójwęzłowy,
1 układ czterowęzłowy,
1 układ pięciowęzłowy.
Przyjęto następujące nawiązanie sieci:
2 punkty osnowy podstawowej I klasy,
13 punktów osnowy szczegółowej II klasy,
3 punktów istniejącej osnowy szczegółowej III klasy oraz 12 punktów wyznaczonych pomiarami GPS.

## Slide 6: 2.2. Wykonanie obserwacji kątowo–liniowych oraz wyznaczenie współrzędnych punktów GPS
Analizując dzienniki obserwacyjne zauważa się dużą staranność w ich prowadzeniu.
Obserwacje kątowo–liniowe wykonano dwukrotnie, przy pojedynczym naprowadzaniu celowej, następującymi przyrządami:
pomiar kątów: teodolit T–1600,
pomiar długości boków: dalmierz DI 1600.
Współrzędne punktów GPS wyznaczono na podstawie 2 punktów osnowy podstawowej I klasy oraz 2 punktów osnowy szczegółowej II klasy. Do nawiązania wysokości przyjęto 2 punkty osnowy wysokościowej.

## Slide 7: 2.3. Ścisłe wyrównanie sieci
Analiza przyjętych do wyrównania danych wykazała, że część punktów, wykazanych w projekcie jako punkty nawiązania ciągów poligonowych, została wyłączona ze zbioru punktów stałych.
Średnie błędy położenia punktów mp nie przekroczyły wartości 0.10 m.
Porównanie współrzędnych wyrównanych ze współrzędnymi katalogowymi punktów wykazało różnice dochodzące do 1 m!

## Slide 8: 3. Wykonanie pomiarów kontrolnych GPS
Do wykonania pomiarów kontrolnych GPS wykorzystano procedurę modernizacji starych osnów geodezyjnych polegającą na:
utworzeniu projektu modernizacji osnowy,
inwentaryzacji punktów kontrolnych,
wyznaczeniem współrzędnych punktów kontrolnych metodą GPS,
wyrównaniem osnowy geodezyjnej z przyjęciem punktów kontrolnych jako stałe (trzeci etap).

## Slide 9: 3. Wykonanie pomiarów kontrolnych GPS
W wyniku przeprowadzonych pomiarów kontrolnych GPS wyznaczono współrzędne 51 punktów, likwidując tym samym wielowęzłowe układy ciągów w sieci.
Ponowne wyznaczenie współrzędne punktów GPS, wyznaczonych przez Wojskowy Ośrodek Geodezji i Teledetekcji, nie wykazało większych różnic. Maksymalne różnice współrzędnych nie przekroczyły 0.05 m, co wskazuje na prawidłowo przeprowadzoną procedurę wyznaczenia współrzędnych tych punktów przez WOGiT.

## Slide 10: 4. Wyrównanie sieci
Po wykonaniu pomiarów kontrolnych GPS przestąpiono do ścisłego wyrównania całej sieci.
W wyrównaniu przyjęto obserwacje kątowo–liniowe z dzienników obserwacyjnych. Zbiór punktów stałych, przyjęty z pierwotnego opracowania, zwiększono o punkty kontrolne GPS. Jako współrzędne przybliżone przyjęto współrzędne katalogowe punktów wyznaczanych.
Po wyrównaniu sieci błędy średnie mp położenia punktów wyznaczanych nie przekroczyły wartości 0.07 m.

## Slide 11: 5. Weryfikacja współrzędnych katalogowych osnowy szczegółowej III klasy
Na podstawie współrzędnych katalogowych oraz współrzędnych uzyskanych w wyniku ścisłego wyrównania sieci obliczono odchyłki liniowe.
Dla 140 punktów (wraz z punktami GPS) wartości odchyłek liniowych nie przekroczyły 0.10 m (rys. 1).
W przypadku 82 punktów odchyłki liniowe zawierały się w przedziale od 0.11 do 1.55 m (rys. 1).
Rys. 1. Odchyłki liniowe do współrzędnych katalogowych punktów osnowy szczegółowej III klasy
Rozkład odchyłek liniowych w sieci przedstawia rysunek 2.

## Slide 12: Mapa
Rys. 2. Szkic osnowy szczegółowej III klasy, gmina Goworowo

## Slide 13: 6. Podsumowanie
Przeprowadzona kontrola jakości wykonania osnowy szczegółowej III klasy wykazała znaczne rozbieżności pomiędzy współrzędnymi katalogowymi punktów a współrzędnymi uzyskanymi w wyniku pomiarów kontrolnych GPS oraz ścisłego wyrównania sieci.
Wykonane pomiary GPS na punktach kontrolnych oraz ścisłe wyrównanie sieci pozwoliły jednoznacznie ocenić jakość rozpatrywanej sieci.
Odpowiednie rozmieszczenie punktów kontrolnych GPS przyczyniło się do likwidacji układów wielowęzłowych ciągów oraz równomiernego zagęszczenia sieci punktami stałymi, które wykorzystano do ponownego wyrównania całej osnowy szczegółowej III klasy.

## Slide 14: 6. Podsumowanie – c.d.
Wyznaczenie punktów kontrolnych GPS oraz ścisłe wyrównanie osnowy szczegółowej III klasy, wskazują na prawidłowość wykonania wszystkich prac w trakcie zakładania niniejszej osnowy. Stwierdzone różnice współrzędnych wynikają z błędów, które najprawdopodobniej wystąpiły w momencie sporządzania przez wykonawcę zestawienia współrzędnych punktów.
W przypadku współrzędnych punktów GPS, wyznaczonych w ramach niniejszego opracowania, zaleca się przyjęcie tych współrzędnych jako katalogowe. W przypadku punktów wyznaczanych, dla których różnice współrzędnych przekroczyły wartość 0.10 m, zaleca się zmianę współrzędnych katalogowych na nowe.

## Slide 15: Dziękuję za uwagę