## Slide 1: Wykorzystanie protokołu NTRIP w pomiarach geodezyjnych GPS
Jacek Blezień, Jacek Kudrys*, Piotr Zawadzki**
* Zakład Geodezji i Kartografii, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Kraków
**4cell Systems
SATELITARNE METODY WYZNACZANIA POZYCJI WE WSPÓŁCZESNEJ GEODEZJI I NAWIGACJI, 23-24 czerwiec 2005 roku, Poznań

## Slide 2: NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)
Protokół dystrybucji danych GNSS
Opracowany przez Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) we Frankfurcie
Bazuje na protokołach sieciowych HTTP/TCP/IP
Oparty na oprogramowaniu Icecast (GNU) do rozpowszechniania muzyki w formacie MP3 i Ogg Vorbis
Transport strumienia danych od 0.5 do 5 kbit/s

## Slide 3: NTRIP

## Slide 4: NTRIP

## Slide 5: Technologie dystrybucji
Internet łącza sztywne
Mobilny Internet GSM
  Połączenia wdzwaniane CSD, HSCSD
  GPRS
  EDGE
  UMTS

## Slide 6: NTRIP a systemy stacji referencyjnych
Protokół zaimplementowany w systemie VRS Trimble (RTK i DGPS)
Protokół zaimplementowany w systemie GNSMART firmy GEO++ (RTK i DGPS)
Protokół wykorzystywany w przez oprogramowanie MultiNav firmy EuroNav (DGPS)

## Slide 7: NTRIP w Polsce
Stacje KRAW i JOZ2 biorą udział w projekcie pilotażowym EUREF-IP
  JOZ20 (1, 3, 16, 18, 19, 22, 31)
  KRAW0 (1, 3, 16, 18, 19 , 22)
Caster na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Kraków
  KRAW0
  OPGK0 – stacja OPGK Gdańsk (praca podczas pomiarów – różne formaty danych korekcyjnych)

## Slide 8: NTRIP w Polsce
  TYCH0 – stacja firmy Nadowski (praca podczas testów –różne formaty danych korekcyjnych)
System VRS sieci ASG-PL
  Stacje wirtualne z korektami RTCM RTK, RTCM DGPS, CMR+ oraz FKP
  Stacje wirtualne dla ustalonych pozycji stacji (RTK ze stacji KATORTK, DGPS ze stacji WODZDGPS, ZYWIDGPS, KLOBDGPS, SIEDDGPS)

## Slide 9: NTRIP w Polsce
Stacje testowe w programie EUREF-IP,
  LAMA0 – (1, 3, 18, 19, 22)
  BOGI0 – (3, 18, 19, 22)
Stacje programu EGNOS-IP
  EGNOS08 – Warszawa dane korekcyjne z systemu MultiNav RTCA2RTCM

## Slide 10: NTRIP w Polsce

## Slide 11: NTRIP w Polsce
Opracowanie oprogramowań na telefony komórkowe firmy Motorola do pracy z protokołem NTRIP (4cell Systems)
  mobileNtrip – praca z pojedynczymi stacjami referencyjnymi w trybie BROADCAST
  mobileNtripPro – praca z systemami stacji referencyjnych w trybie VRS
  mobileNtripServer – mobilny serwer danych GNSS

## Slide 12: NTRIP w Polsce

## Slide 13: NTRIP za i przeciw
ZA
  Ogólna dostępność poprzez Internet przy użyciu połączeń stałych, wdzwanianych, GPRS, EDGE, UMTS
  Możliwość pracy wielu klientów z pojedynczą stacją lub systemem stacji referencyjnych
  Niskie koszty użytkowania
  Większy zasięg pomiarowy RTK
Przeciw
  Opóźnienia korekt
  Brak dostępu do sieci Internet

## Slide 14: NTRIP za i przeciw

## Slide 15: Testy pomiarów RTK
Testy przeprowadzono na punkcie Polref Zagórze k. Chrzanowa. Wykorzystano korekty ze stacji KRAW0 oraz systemu stacji referencyjnych VRS sieci ASG-PL
Czas obserwacji na punkcie wynosił około 1200 epok pomiarowych, czyli około 20 minut
Rysunki prezentują wartości błędów wyznaczenia pozycji oraz gęstość rozkładu przyrostów pozycji w stosunku do prawdziwych współrzędnych wyznaczanego punktu

## Slide 16: Testy pomiarów RTK
Polref Zagórze, odbiornik Z-Surveyor, korekty 18/19 ze stacji KRAW0, Caster AGH Kraków, oprogramowanie GNSS Ntrip Radio, laptop z kartą PCMCIA/GPRS, sieć komórkowa IDEA, odległość do stacji około 37 kilometrów

## Slide 17: Testy pomiarów RTK
Polref Zagórze, odbiornik Z-Surveyor, korekty 20/21 ze stacji KATORTK, Caster iGate ASG-PL, oprogramowanie GNSS Ntrip Radio, laptop z kartą PCMCIA/GPRS,sieć komórkowa IDEA, odległość do stacji około 34 kilometrów

## Slide 18: Test pomiarów RTK
Polref Zagórze, odbiornik Leica 1200 (firmvare v.2) , korekty 18/19 ze stacji KRAW0, Caster AGH Kraków, oprogramowanie Leica Ntrip, sieć komórkowa Plus GSM, odległość do stacji około 37 kilometrów

## Slide 19: Testy pomiarów RTK
Polref Zagórze, odbiornik Z-Surveyor, korekty 18/19 ze stacji RTCMVRS, Caster iGate ASG-PL, oprogramowanie mobileNtripPro, telefon komórkowy Motorola E398, sieć komórkowa ERA Tak Tak, odległość do stacji około 0.5 metra

## Slide 20: Testy pomiarów RTK
Polref Zagórze, odbiornik Leica 530, korekty 18/19 ze stacji RTCMVRS, Caster iGate ASG-PL oprogramowanie mobileNtripPro, telefon Motorola V600, sieć komórkowa PlusGSM. Odległość od stacji około 0.5 metra

## Slide 21: Testy pomiarów DGPS
Testy przeprowadzono w oparciu o stacje referencyjne KRAW0, EGNOS08 (stacja wirtualna dla ustalonej pozycji, tworzona przez system MultiNav - konwersja RTCA2RTCM) oraz wirtualne stacje ZYWIDGPS, SIEDDGPS sieci ASG-PL utworzone dla ustalonych pozycji stacji. W tym przypadku najpierw wyznaczono współrzędne w oparciu o korekty RTK ze stacji KRAW0, które później stanowiły odniesienie do pomiarów DGPS
Czas obserwacji wynosił około 600 epok pomiarowych, czyli około 10 minut
Rysunki przedstawiają wartości odchyleń wyznaczanych współrzędnych (B,L,h) od ich prawdziwych wartości oraz liczbę obserwowanych satelitów podczas pomiaru

## Slide 22: Testy pomiarów DGPS
Odbiornik Z-Surveyor w trybie DGPS, korekty 1,3,18,19,22 ze stacji KRAW0, Caster AGH Kraków oprogramowanie mobileNtripPro, telefon Motorola E398, sieć komórkowa ERA Tak Tak, odległość od stacji około 20 km

## Slide 23: Testy pomiarów DGPS
Odbiornik Z-Surveyor w trybie DGPS, korekty 1,3 ze stacji ZYWIDGPS, Caster iGate ASG-PL, oprogramowanie mobileNtripPro, telefon Motorola E398, sieć komórkowa ERA Tak Tak, odległość od stacji około 60 km

## Slide 24: Testy pomiarów DGPS
Odbiornik Z-Surveyor w trybie DGPS, korekty 1,3 ze stacji SIEDDGPS, Caster iGate ASG-PL, oprogramowanie mobileNtripPro, telefon Motorola E398, sieć komórkowa ERA Tak Tak, odległość od stacji około 290 kilometrów

## Slide 25: Testy pomiarów DGPS
Odbiornik Z-Surveyor w trybie DGPS, korekty 1,3 ze stacji EGNOS08 (Warszawa), Caster Frankfurt IFAG, oprogramowanie mobileNtripPro, telefon Motorola E398, sieć komórkowa ERA Tak Tak, odległość od stacji około 260 kilometrów

## Slide 26: Nowy sposób wykonywania pomiarów RTK
Nowy sposób prowadzenia pomiarów RTK związany jest możliwością stawiania tzw. mobilnych stacji referencyjnych wyposażonych w oprogramowanie mobileNtripServer. Schemat pomiaru oraz transmisji danych prezentuje poniższy rysunek

## Slide 27: Podsumowanie
Powszechność wykorzystania
Zwiększenie zasięgu pomiaru RTK w klasycznym ujęciu
Zastosowanie w systemach stacji referencyjnych VRS
Obniżenie kosztów sprzętowych wyposażenia systemów VRS
Możliwość adaptowania do innych zastosowań (np. nawigacja czy śledzenie pojazdów)

## Slide 28: NTRIP
Dziękuje za uwagę